广州市天河区黄埔大道中315号

No.315 Huang Pu Avenue Tianhe District     电话 Tel: (020)87138888

Guangzhou, China                         传真 Fax: (020)87765071

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

2017年第27号招标公告

羊城晚报报业集团

羊城创意产业园员工食堂迁址重建项目工程施工招标

各相关施工单位：

本集团现对我集团羊城创意产业园员工食堂迁址重建项目工程施工进行招标。本次招标采用公开招标的方式进行，欢迎有意向的相关施工单位参与投标。

第一部分    通用内容

一、投标人须知：

- 投标人应符合中国法律、法规规定的一切必要条件。

- 投标人自行承担投标过程中的一切的有关费用，不论投标结果如何。

- 投标人提交的标书内容及有关文件，不论中标与否，一概不退还。

二、投标人送交的投标文件应按照如下顺序和要求提供相关资料，并将投标文件装订成册。

（一）资料顺序：

1、法人营业执照复印件，并加盖公章。

2、投标人的介绍材料。

3、本工程所需的各专业资质证书，并加盖公章。

4、投标人出具的法人授权委托书，并加盖公章。

5、工程预算造价（请严格按照本公告第二部分的要求提交），报价应为标的含税价格（投标书中的报价为最终报价）及拟选用的主要材料的响应情况。

6、结算方式的具体要求。

7、满足或优于要求的施工工期。

8、工程质保期及工程质量服务说明。

9、按本公告第二部分的项目要求提交施工方案和相关投标文件。

10、投标人认为需要说明的其他内容。

（二）投标文件必须符合以下要求：

1、投标文件及招、投标双方之间的一切函电应使用中文书面形式。

2、投标人应按照招标方要求的计量单位报价，报价货币种类为人民币。

3、投标人应对投标文件的真实性负责。招标方有权要求投标人提供证明其具备履约能力的必要证明文件，投标人提交的证明文件应使招标方满意。

4、投标人应编制投标文件一式2份，含电子文件光盘一套。电子文件用Microsoft office软件制作，介质为CD-R光盘，放入投标文件袋中一并封存。所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致。所有投标文件放入文件袋密封并加盖公章。请在密封后的文件袋上填写如下内容：

| 投标人详细名称 |  |
| --- | --- |
| 投标文件内容 |  |
| 投标联系人 |  | 手机号码 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  |
| 联系地址 |  | 邮 编 |  |
| E-mail |  |

投标文件及相关函电必须符合上述要求，否则将会直接导致废标。

三、其他商务要求：

（一）招标方与中标方签订工程施工合同后，中标价格在合同有效期内不得变更。

（二）本次招标为一标段招标，中标人不得将业务进行二次分包。

第二部分 羊城创意产业园员工食堂迁址重建项目工程

及报价要求

一、工程概况

（一）工程名称：羊城创意产业园员工食堂迁址重建项目工程施工

（二）工程地点：广州市天河区黄埔大道中315号

（三）工程内容：羊城创意产业园员工食堂迁址重建项目工程施工内容包括：新建一栋简易一层（部分二层）建筑，建筑面积约为1640平方米，建筑高度8米，功能为食堂，采用钢结构框架；工程包括主体工程和装修工程，主体工程含土石方、拆除、桩基、混凝土及钢筋混凝土、砌筑、门窗、外墙装饰及幕墙、室外、金属结构、屋面及防水工程、余泥渣土运输；对建筑进行电梯、防雷、通风空调、室内给排水及消防、强电、弱电、室外给排水等系统安装；装修工程包括一层，部分二层，楼地面、防水、内墙柱面、天棚装修，卫生间配件、取餐台及厨房杂项等室内装修，以满足食堂使用要求。详细内容以招标人提供的工程量清单、全套施工图及有关资料为准。

（四）质量要求：严格按招标人提供的施工图进行施工，按照设计文件和省市有关技术标准、规范和合同规定施工，工程质量符合《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375－2006）有关要求；验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）执行，必须达到新竣工备案制的合格标准，一次竣工验收合格；保修期按照《建设工程质量管理条例》规定执行。

（五）承包方式

按招标人提出的施工要求，投标人根据工程施工现场实际情况、工程性质、工程特点等要求，由中标人对以上招标范围包施工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包送电、包税收、包协调各方面关系、包验收合格、包因中标方施工验收不能通过所需要发生的整改费用。按工程量清单计价，综合单价包干、工程量按实结算。不允许转包和分包。

（六）工期要求

施工工期：120个日历天。

（七）主要设备、材料品牌推荐表

| 序号 | 设备、材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视机 | TCL、康佳、索尼 |  |
| 2 | 陶瓷砖 | 膺牌、东鹏、冠珠 |  |
| 3 | 洁具 | 膺牌、东鹏、冠珠 |  |
| 4 | 油漆（乳胶漆） | “多乐士”环保、立邦环保、华润 |  |
| 5 | 硅钙板、石膏板 | 可耐福、龙牌BNBM、穗龙牌 |  |
| 6 | 成品隔断（卫生间） | 广东盛隔、广东建邦、广州天茂 | 18厚抗倍特 |
| 7 | 玻璃 | 华锋、恒辉、信义 |  |
| 8 | 铝合金扣板 | 建龙牌、堡狮龙牌、皇冠牌 |  |
| 9 | 外墙铝塑板 | 华尔泰、利凯尔、未来之窗 |  |
| 10 | 电梯 | 日立、帝森、迅达 |  |
| 11 | 开关插座 | 奇胜、TCL、松本 |  |
| 12 | 排气扇 | 广东正野、江门金羚、绿岛风 |  |
| 13 | 保温材料 | 贝柠、华德、阿乐斯 |  |
| 14 | 空调铜管 | 宁波永享、浙江天力、宁波永洁 |  |
| 15 | 空调 | 格力、大金、三菱重工 |  |
| 16 | 电柜、配电箱 | 广州白云、TCL南洋、东莞基业 | 开关选用施耐德 |
| 17 | 灯具 | 三雄极光、飞利浦、欧普 |  |
| 18 | 电线、电缆 | 双菱、广东电缆厂、南洋 |  |
| 19 | 金属线槽(桥架) | 广东宏际、广东文兴、广州文兴 |  |
| 20 | 综合布线系统 | TCL-罗格朗、安普、施耐德 |  |
| 21 | 信息插座 | TCL-罗格朗、安普、康普 |  |
| 22 | 机柜 | 金盾、华为、思科 |  |
| 23 | 预应力钢筋混凝土管桩 | 羊城、建华、三和 |  |
| 24 | 混凝土 | 长兴、超力、广州盈坚、广州建安 |  |
| 25 | 钢筋 | 广钢、韶钢、鞍钢、武钢 |  |
| 26 | 水泥 | 金羊、五羊、石井、塔牌、英德 |  |

（八）偏离说明

若投标清单报价中有负偏离响应招标工程量清单和招标文件的报价要求的，投标人投标报价以招标文件的要求为准，例如：投标文件的项目特征描述偏离招标工程量清单的描述，则投标报价按有利于招标人的原则来调整；某项内容，招标图纸已有描述，但工程量清单项目特征描述未详尽体现招标图纸的内容，视为已含在投标报价中；工程量清单项目特征描述与招标图纸均有提及但具体描述不一致时，以招标图纸及其补充说明为准。

（九）结算须知

本项目工程的最终结算价，以招标人委托的第三方机构审定且经招标人、中标人确认为准，中标人必须准确编制工程竣工结算书，并保证按招标人要求一次性报送结算资料，在结算审核过程中不再补送任何资料。经审定的结算价与中标人送审的结算书报价核减率控制在5%以内。经审核对中标人的结算书报价核减率在5%～10%（含5%、10%）的范围时，招标人与中标人双方各承担50%的审核服务费；对中标人的结算书报价核减率超过10%时，由中标人承担全部审核服务费，在工程结算款中直接扣除。

注：核减率=（中标人的结算书报价-经审核的结算价）/中标人的结算书报价

注：审核服务费按广东省物价局粤价函[2011]742号文收取。

（十）其他

1、履约保证金：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。

2、项目工程施工所采用的预应力混凝土管桩、铝合金扣板、玻璃、陶瓷砖、油漆、成品隔断、电缆、线槽、弱电系统等主材、空调机、电柜、配电箱、电视机、电梯、洁具、灯具等设备必须为符合国家专业技术质量标准的合格产品，有出厂合格证，为招标人推荐品牌内的产品。

3、招标人有权根据本项目设计变更增加或减少部分工程或工作内容，有增减项目的权力（不受金额限制），减少的项目无论有无替代，招标人均不予补偿。

4、工程变更的签证，执行招标人相关管理规定。

二、投标人资格后审合格的条件

1、投标人须具有独立法人资格，持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照；

2、投标人具有承接本工程所需的房屋建筑工程施工总承包三级或以上级别施工总承包资质；

3、持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

4、投标人拟担任本工程项目负责人的人员为房屋建筑专业二级或以上级别的注册建造师，并持有项目负责人安全培训考核合格证（B类），且其为投标人的正式员工，须单独承诺驻场管理；

注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括有效的注册临时建造师。根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。

5、专职安全人员须具有有效的施工安全考核证书（C类），且须单独承诺驻场管理；

6、拟投入本工程的现场管理人员配备必须满足本工程施工管理要求，持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人，包括但不限于：项目负责人、安全员、技术负责人、施工员、质检员、造价员、材料员、资料员等；

7、投标人自 2016年1 月1 日至今完成过1~2项质量合格的类似工程业绩；

8、企业参与了本项目的设计和咨询工作，不允许参加本工程投标；

9、本招标工程不接受联合体的报名。

三、工程量清单

（一）主体工程

1、主体工程建筑装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 010101001003 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 | m2 | 933.81 |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 273.01 |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 307.94 |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种要求:石粉、石屑 3.运距:投标人自行考虑 | m3 | 466.4 |
|  |  | 土石方工程合计 |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 5 | 050101001004 | 砍伐树木 | 1.树木种类:砍伐树木 2.树木胸径:胸径30cm以上 3.含清理场地及清运 | 株 | 8 |
| 6 | 050101001005 | 砍伐树木 | 1.树木种类:砍伐树木 2.树木胸径:胸径20~30cm 3.含清理场地及清运 | 株 | 18 |
| 7 | 050101001006 | 砍伐树木 | 1.树木种类:砍伐树木 2.树木胸径:8-10cm 3.含清理场地及清运 | 株 | 30 |
| 8 | 050101006001 | 清杂 | 1.内容:清杂、砍挖胸径8cm以下的杂树等内容 2.含清理场地及清运 | m2 | 933.81 |
|  |  | 拆除工程合计 |  |  |  |
|  |  | 桩基工程 |  |  |  |
| 9 | 010301002002 | 预制钢筋 混凝土管桩 | 1.桩长:暂按12m 2.送桩长度:综合考虑 3.桩外径、壁厚:AB型 PHC、外径400mm、壁厚95mm 4.桩底、桩顶混凝土强度等级:C30 | m | 432 |
| 10 | 010301002003 | 预制钢筋 混凝土管桩 （试验桩） | 1.桩长:暂按12 2.送桩长度:综合考虑 3.桩外径、壁厚:AB型 PHC、外径400mm、壁厚95mm 4.桩底、桩顶混凝土强度等级:C30 | m | 36 |
| 11 | 010301002004 | 接桩 | 1.接桩 | 个 | 36 |
| 12 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.凿桩头 | 根 | 36 |
| 13 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.设计材质:Q235B | 个 | 36 |
| 14 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:综合考虑 2.部位:静压桩 | t | 1.06 |
|  |  | 桩基工程合计 |  |  |  |
|  |  | 混凝土及钢筋 混凝土工程 |  |  |  |
| 15 | 010501001001 | 承台基础垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:含混凝土泵送增加费 | m3 | 4.57 |
| 16 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含混凝土泵送增加费 | m3 | 31.5 |
| 17 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含混凝土泵送增加费 | m3 | 68.28 |
| 18 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含混凝土泵送增加费 | m3 | 27.83 |
| 19 | 010505002001 | 混凝土板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:含混凝土泵送增加费 | m3 | 37.78 |
| 20 | 010501001002 | 混凝土垫层 | 1.地基处理:素土夯实 2.找平层厚度、砂浆配合比:80mm厚C15混凝土垫层 3.其他:含混凝土泵送增加费 | m3 | 80.49 |
| 21 | 010503005001 | 过梁、圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 7.21 |
| 22 | 010503005002 | 地梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.部位:铝合金玻璃固定窗底座 | m3 | 4.24 |
| 23 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.47 |
| 24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 2.368 |
| 25 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10内 | t | 4.868 |
| 26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10外 | t | 3.349 |
| 27 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.42 |
| 28 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 | t | 0.32 |
| 29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 8.762 |
| 30 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒挤压连接 2.规格:综合考虑 | 个 | 191 |
| 31 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:综合考虑 | 个 | 288 |
|  |  | 混凝土及钢筋 混凝土工程合计 |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 32 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU5加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm、外墙 3.砂浆强度等级:Mb5专用配套砂浆 | m3 | 136.42 |
| 33 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU5加气混凝土砌块 2.墙体类型:120mm、外墙 3.砂浆强度等级:Mb5专用配套砂浆 | m3 | 9.83 |
| 34 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU5加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm、内墙 3.砂浆强度等级:Mb5专用配套砂浆 | m3 | 109.36 |
| 35 | 010402001009 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU5加气混凝土砌块 2.墙体类型:120mm、内墙 3.砂浆强度等级:Mb5专用配套砂浆 | m3 | 42.85 |
| 36 | 010402001010 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:Mb5专用配套砂浆 3.部位:公共餐厅A立面、取餐台 | m3 | 3.78 |
|  |  | 砌筑工程合计 |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |
| 37 | 010801001002 | 成品折叠屏风 隔断门 | 1.部位:首层大隔间 2.成品折叠屏风隔断门（夹板+绒布） 3.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 153.36 |
| 38 | 010810005001 | 吊轨 | 1.吊轨 2.部位:成品折叠屏风隔断门 3.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m | 51.12 |
| 39 | 010802003001 | 钢质防火门 单扇（甲级） | 1.门类型:钢质防火门 单扇（甲级） 2.含门铰、拉手、闭门器等五金配件、周边塞缝、油漆一切费用 3.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 7.24 |
| 40 | 010802003002 | 钢质防火门 单扇（乙级） | 1.门类型:钢质防火门 单扇（乙级） 2.含门铰、拉手、闭门器等五金配件、周边塞缝、油漆一切费用 3.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 1.98 |
| 41 | 010802003003 | 钢质防火门 双扇（甲级） | 1.门类型:钢质防火门 双扇（甲级） 2.含门铰、拉手、闭门器等五金配件、周边塞缝、油漆一切费用 3.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 3.3 |
| 42 | 010802003004 | 钢质防火门 双扇（乙级） | 1.门类型:钢质防火门 双扇（乙级） 2.含门铰、拉手、闭门器等五金配件、周边塞缝、油漆一切费用 3.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 2.64 |
| 43 | 010802001001 | 不锈钢全玻璃 地弹门 四扇 | 1.门代号及洞口尺寸:M2028、4600×3480mm 2.门框、扇材质:1.5mm厚黑色拉丝不锈钢 3.玻璃品种、厚度:钢化清玻、12mm 4.含闭门器、不锈钢拉手、地弹簧、门锁等五金配件一切费用 5.位置:公共餐厅 6.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 32.016 |
| 44 | 010802004001 | 不锈钢防盗 单开门 | 1.门代号及洞口尺寸:FDM0922、900×2200 2.门框、扇材质:1.2厚304不锈钢 3.含门铰、拉手、闭门器等五金配件一切费用 4.位置:休息室、更衣室、饭堂办公室、保安室 5.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 11.88 |
| 45 | 010802004002 | 不锈钢玻璃 防盗双开门 | 1.门代号及洞口尺寸:FDM1622、1600×2200 2.门框或扇外围尺寸:1.2厚304木纹不锈钢、6厘钢化清玻 3.含门铰、拉手、闭门器等五金配件一切费用 4.位置:通道3 5.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 3.52 |
| 46 | 010802004003 | 不锈钢玻璃 防盗单开门 | 1.门类型:不锈钢玻璃防盗单开门、BLFDM0922、900×2200 2.门框或扇外围尺寸:1.2厚304不锈钢、6厘钢化清玻 3.含门铰、拉手、门吸等五金配件一切费用 4.位置:保安室 5.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 1.98 |
| 47 | 010802001002 | 铝合金玻璃 单开门 | 1.窗类型:铝合金玻璃单开门 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6厘磨砂钢化玻璃 4.包含各种五金配套配件、门锁等一切费用 5.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 7.48 |
| 48 | 010802002001 | 不锈钢双开门 | 1.门类型:不锈钢双开门、M1222、1200×2200 2.门框、扇材质: 1.2厚304不锈钢 3.含五金配件等一切费用 4.位置:洗刷区 5.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 2.64 |
| 49 | 010802001003 | 不锈钢玻璃 双开门 | 1.门类型:不锈钢玻璃双开门、BLM2022、2000×2200mm 2.门框、扇材质:1.2mm厚304木纹不锈钢 3.玻璃品种、厚度:钢化清玻、6mm 4.包含拉手、地弹簧等五金配件一切费用 5.位置:楼梯间二楼 6.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 4.4 |
| 50 | 010801001001 | 木质单开门 带门套 | 1.门类型:木质单开门 2.木门品种、厚度:实木门芯、木皮厚度0.5mm 3.含五金配件等一切费用 4.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 46.2 |
| 51 | 010807001001 | 铝合金平开窗 | 1.窗类型:铝合金平开窗 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm钢化清玻 4.包含各种小五金配套配件、窗锁等一切费用 5.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 0.78 |
| 52 | 010807001002 | 铝合金双扇 推拉窗 带亮 | 1.窗类型:铝合金双扇推拉窗 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm钢化清玻 4.包含各种小五金配套配件、窗锁等一切费用 5.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 65 |
| 53 | 010807001003 | 铝合金双扇 推拉窗 无上亮 | 1.窗类型:铝合金双扇推拉窗 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm钢化清玻 4.包含各种小五金配套配件、窗锁等一切费用 5.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 10.19 |
| 54 | 010807001004 | 铝合金固定窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm钢化清玻 4.包含各种小五金配套配件、窗锁等一切费用 5.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 1.3 |
| 55 | 010807003001 | 铝合金百叶窗 | 1.窗类型:铝合金百叶窗 2.框、扇材质:铝合金 3.包含各种小五金配套配件等一切费用 4.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 4.66 |
| 56 | 010807001005 | 铝合金固定窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:双层4+1.5+4mm真空隔音玻璃 4.含五金配件等一切费用 5.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 64.38 |
| 57 | 010807001006 | 铝合金平开窗 | 1.窗类型:铝合金平开窗 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:双层4+1.5+4mm真空隔音玻璃 4.含五金配件等一切费用 5.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 21.7 |
|  |  | 门窗工程合计 |  |  |  |
|  |  | 外墙装饰、 幕墙工程 |  |  |  |
| 58 | 011210003001 | 铝合金玻璃 固定窗 | 1.面层材料品种、规格、颜色:8+1.6+8mm厚夹胶钢化清玻 2.面层固定方式:100*50mm铝合金框 | m2 | 176.28 |
| 59 | 011210003002 | 铝合金玻璃 固定窗 | 1.面层材料品种、规格、颜色:4+1.2+4mm厚夹胶钢化清玻 2.面层固定方式:100*50mm铝合金框 | m2 | 30.52 |
| 60 | 011001003001 | 墙面泡沫保温板 | 1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚泡沫保温板 | m2 | 66.88 |
| 61 | 011207001001 | 橙红色外墙 铝塑板 | 1.骨架材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌角钢 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚橙红色外墙铝塑板 | m2 | 0.47 |
| 62 | 011207001002 | 灰白色外墙 铝塑板 | 1.骨架材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌角钢 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚灰白色外墙铝塑板 | m2 | 184.07 |
| 63 | 011105003001 | 200*800 高黑砖踢脚线 （TL-05） | 1.踢脚线高度:120mm、60mm 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm1:3水泥砂浆 3.粘结层厚度、材料种类:5mm1:2聚合物水泥砂浆结合层聚合物水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格:200*800高黑砖 | m2 | 16.87 |
| 64 | 011406001001 | 白色外墙涂料 | 1.基层处理:刷素水泥浆 2.基层材料:水泥钉满挂镀锌钢丝网 3.找平层材料、厚度:12厚1:2聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆找平、8厚1:2聚合物水泥砂浆防水砂浆 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底两面 | m2 | 284.73 |
| 65 | 011406001002 | 外墙灰色石漆 | 1.找平层:15厚1:2防水水泥砂浆 2.结合层:8厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.油漆品种:灰色石漆 | m2 | 25.63 |
|  |  | 外墙装饰、 幕墙工程合计 |  |  |  |
|  |  | 室外工程 |  |  |  |
| 66 | 011102001001 | 600*600麻石 地面（ST-01） | 1.垫层:120厚C15混凝土垫层 2.基层处理:水泥浆结合层一道 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01、600*600麻石 | m2 | 110.31 |
| 67 | 011107001001 | 麻石台阶面 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚麻石 3.其他:凹凸槽防滑带、槽深5mm | m2 | 20.37 |
| 68 | 010507002001 | 硬化地面 | 1.地坪厚度:120mm厚 2.混凝土强度等级:C15 3.含平整、夯实等基层处理 | m2 | 13.67 |
| 69 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.抹灰厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆 | m2 | 110.65 |
| 70 | 011204001001 | 麻石墙面 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚麻石 | m2 | 68.68 |
| 71 | 010507004001 | 台阶 | 1.台阶材料：加气混凝土砌块 | m3 | 4.39 |
| 72 | 010402001011 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 | m3 | 8.84 |
| 73 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | 1.铁艺栏杆高度:1800mm 2.铁艺栏杆材质、规格:30*30*2.5厚镀锌钢管，间距120，做防锈处理后油黑色醇酸漆 | m | 3.12 |
| 74 | 011505001001 | 洗手台 | 1.材料品种、规格、颜色:20mm花岗岩、650mm宽 2.支架、配件品种、规格:50×50×4mm镀锌角钢、10mm镀锌钢板等 3.其他:详见大样图三、ZX-D03 | m2 | 13.91 |
|  |  | 室外工程合计 |  |  |  |
|  |  | 金属结构工程 |  |  |  |
| 75 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型:H型镀锌钢 2.钢材品种、规格:HN300×150×6.5×9、HN600×200×11×17等 | t | 54.853 |
| 76 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:C180×70×20×2.5 2.构件类型:镀锌钢檩条 | t | 4.966 |
| 77 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:GL1 300*150*6.5*9 | t | 0.973 |
| 78 | 010605001001 | 压型钢楼板 | 1.钢材型号、规格:压型钢板YBX65-225-675(B) 2.钢板包边厚度:1mm厚 | m2 | 300.57 |
| 79 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.部位:压型钢板开孔加强措施 2.规格:角钢、槽钢 3.其他:φ19熔焊 4.防锈要求:防锈漆 | t | 0.0244 |
| 80 | 011407005002 | 金属构件刷 防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢梁等 2.防火等级要求:二级 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料薄型3.5mm厚 | m2 | 1342.8 |
| 81 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:两道醇酸底漆、一道醇酸面漆 2.其他说明:外露部分颜色同装修要求 | m2 | 1423.12 |
| 82 | 010606001004 | 钢支撑 | 1.钢材品种、规格:镀锌钢、Φ32*2.5钢管、L50*3 2.构件类型:钢支撑 | t | 0.444 |
| 83 | 010606001005 | 钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Φ12圆钢 2.构件类型:钢拉条 | t | 0.414 |
| 84 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.规格:钢筋C16，深度550、钢板16*300*400、16*300*600 2.部位:混凝土柱 | t | 7.938 |
|  |  | 金属结构工程 合计 |  |  |  |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 85 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.材料品种:1.2mm厚304不锈钢 2.材料规格:300mm宽*200mm高 3.部位:屋面 | m2 | 135.27 |
| 86 | 010901002001 | 玻璃棉夹心 屋面板 | 1.型材品种、规格、颜色:100mm厚玻璃棉夹心屋面板 2.其他:钢檩条另计，不包含在此项中 | m2 | 1082.59 |
|  |  | 屋面及防水工程 合计 |  |  |  |
|  |  | 余泥渣土运输 与排放费用 |  |  |  |
| 87 | 010103002003 | 余泥渣土运输 与排放 | 1.土质要求:详见地质勘查报告 2.运距:20KM 3.其他:垃圾处理费3元 | m3 | 123.92 |
| 88 | 010103002005 | 石方渣土运输 与排放 | 1.土质要求:详见地质勘查报告 2.外运距离:20km 3.其他:垃圾处理费3元 | m3 | 1.65 |
| 89 | 010103002004 | 余泥渣土运输 与排放 | 1.土质要求:详见地质勘查报告 2.运距:每增减1KM | m3 | 1 |
| 90 | 010103002006 | 石方渣土运输 与排放 | 1.土质要求:详见地质勘查报告 2.运距:每增减1KM | m3 | 1 |
|  |  | 余泥渣土运输 与排放费用合计 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 91 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.搭设高度:3.6m内 | m2 | 291.55 |
| 92 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m以内 | m2 | 966.39 |
| 93 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:3.6~4m | m2 | 467.09 |
| 94 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4~6.4m | m2 | 492.36 |
| 95 | 011702001004 | 基础 | 1.基础类型:垫层 | m2 | 15.84 |
| 96 | 011702001005 | 基础 | 1.基础类型:桩承台 | m2 | 108.24 |
| 97 | 011702005002 | 基础梁 | 1.梁截面形状:矩形 | m2 | 529.89 |
| 98 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m):1.8m外 2.实际支模高度(m):3.6m内 | m2 | 304.16 |
| 99 | 011702003003 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m):1.2m内  2.实际支模高度(m):6m | m2 | 21.47 |
| 100 | 011702003004 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m):1.2m内  2.实际支模高度(m):4m | m2 | 20 |
| 101 | 011702008002 | 圈梁、过梁 | 1.构件类型:圈梁、过梁 | m2 | 55.29 |
| 102 | 011702008003 | 地梁 | 1.构件类型:地梁 | m2 | 42.4 |
| 103 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物檐口高度、层数:20m以内 | m2 | 959.45 |
| 104 | 011705001001 | 大型机械设备 进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机、静力压桩机等 | 项 | 1 |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |

2、主体工程建筑安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电梯 |  |  |  |
| 1 | 030107003001 | 传菜梯 | 1.传菜梯 2.载重量(kg):250KG 3.控制方式:交流单速 4.拖动方式:曳引 5.动力电源:三相380V/50HZ/2.2kW 6.开门方式:中分式 7.轿厢内净尺寸(mm):1000(宽)×1000(深) 8.厅门口净尺寸(mm):1000(宽)×1200(高) 9.其他综合考虑 | 部 | 1 |
|  |  | 电梯合计 |  |  |  |
|  |  | 防雷接地 |  |  |  |
| 2 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子接线箱 2.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 1 |
| 3 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.安装部位:利用主钢筋焊接 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 55.31 |
| 4 | 030409002001 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.安装部位:暗敷 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 397.39 |
| 5 | 粤030409012002 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台 2.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 基 | 11 |
| 6 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:接闪短杆 2.规格:Φ12热镀锌圆钢 L=600mm 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 根 | 5 |
| 7 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 2 |
| 8 | 030409005001 | 避雷带 | 1.名称:天面明装接闪带 2.规格:Φ10热镀锌圆钢 带支持卡 3.安装部位:明装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 195.13 |
| 9 | 030409005002 | 避雷带 | 1.名称:暗装接闪带 2.规格:板内钢筋焊接 3.安装部位:暗装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 284.26 |
| 10 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地系统调试 2.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 系统 | 1 |
|  |  | 防雷接地合计 |  |  |  |
|  |  | 空调 |  |  |  |
| 11 | 030701003003 | 壁挂式室内机（一拖一） | 1.名称:1.0HP壁挂机 2.规格:制冷量：2.5KW,输入功率：0.78kW 3.安装形式:壁挂安装 4.含设备支架制作、安装 5.含设备支架刷油 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 1 |
| 12 | 030701003004 | 壁挂式室内机（一拖一） | 1.名称:1.5HP壁挂机 2.规格:制冷量:3.75KW,输入功率:1.1kW 3.安装形式:壁挂安装 4.含设备支架制作、安装 5.含设备支架刷油 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 3 |
| 13 | 030701003007 | 智能多联机组室外机 | 1.名称:KW-28智能多联机组室外机 2.规格:KW-28,Q冷=28.05KW,Q热=31.5KW, N=7.00KW/380V/50HZ,风扇机外静压≥87Pa,噪音≤58dB(A) 3.安装形式:地上安装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 2 |
| 14 | 030701003008 | 智能多联机组室外机 | 1.名称:KW-45智能多联机组室外机 2.规格:KW-45,Q冷=45.0KW,Q热=50.0KW N=12.7KW/380V/50HZ,风扇机外静压≥87Pa,噪音≤60dB(A) 3.安装形式:地上安装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 3 |
| 15 | 030701003014 | 智能多联机组室外机 | 1.名称:KW-56.5智能多联机组室外机 2.规格:KW-56.5,Q冷=56.5KW,Q热=63KW N=16KW/380V/50HZ,风扇机外静压≥87Pa,噪音≤58dB(A) 3.安装形式:地上安装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 2 |
| 16 | 030701003009 | 智能多联机组新风室内机 | 1.名称:FXM-30智能多联机组新风室内机 2.规格:FXM-30,Q冷=28.0KW,Q热=17.4KW, L=3000m3/h,N=0.81KW/220V/50HZ,机外静压=300Pa,噪音≤60dB(A) 3.安装形式:吊顶安装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 2 |
| 17 | 030701003010 | 智能多联机组新风室内机 | 1.名称:FXM-40智能多联机组新风室内机 2.规格:FXM-40,Q冷=45.0KW,Q热=27.8KW, L=4000m3/h,N=1.06KW/220V/50HZ,机外静压=300Pa,噪音≤60dB(A) 3.安装形式:吊顶安装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 1 |
| 18 | 030701004002 | 智能多联机组室内机 天花嵌入式 | 1.名称:FXF-9.0智能多联机组新风室内机 2.规格:FXF-9.0,Q冷=9.0KW,Q热=10.0KW, L=1254m3/h,N=104W/220V/50HZ,进风温度:-- 噪音≤40dB(A),含线控开关一个 3.安装形式:天花陷入式 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 16 |
| 19 | 030701003013 | 智能多联变频机组室内机 天花暗藏式 | 1.名称:FQ-11.2智能多联变频机组室内机 天花暗藏式 2.规格:制冷量:FQ-11.2 冷:11.2kW，热:12.5kW，L=1680m3/H，N=228W/220V/50HZ,机外静压100Pa，噪音≤40dB(A),含线控开关一个 3.安装形式:天花暗藏式 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 3 |
| 20 | 030701003017 | 智能多联变频机组室内机 天花暗藏式 | 1.名称:FQ-9.0智能多联变频机组室内机 天花暗藏式 2.规格:制冷量:FQ-9.0 冷:9.0kW，热:10.0kW，L=1440m3/H，N=194W/220V/50HZ,机外静压100Pa，噪音≤40dB(A),含线控开关一个 3.安装形式:天花暗藏式 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 2 |
| 21 | 030701003016 | 吊顶式室内机（一拖一） | 1.名称:分体空调风管机 2.规格:制冷量:7.2kW，N:2.72kW，L=1100CM/H 3.安装形式:天花陷入式 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 6 |
| 22 | 030404033001 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇PQ20 2.型号:带止回装置 3.规格:L=200m3/h，N=32W/220V/50Hz 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 2 |
| 23 | 030404033002 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇PQ25 2.型号:带止回装置 3.规格:L=250m3/h，N=36W/220V/50Hz 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 5 |
| 24 | 030404033003 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇PQ30 2.型号:带止回装置 3.规格:L=300m3/h，N=40W/220V/50Hz 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 6 |
| 25 | 030404033007 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇PQ60 2.型号:带止回装置 3.规格:L=600m3/h，N=80W/220V/50Hz 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 2 |
| 26 | 030702001001 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板,含管件支架 3.形状:矩形 4.规格:周长(2000mm以下) 5.板材厚度:δ=0.5 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m2 | 54.95 |
| 27 | 030702001002 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板,含管件支架 3.形状:矩形 4.规格:周长(2000mm以下) 5.板材厚度:δ=0.6 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m2 | 56.41 |
| 28 | 030702001003 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板,含管件支架 3.形状:矩形 4.规格:周长(2000mm以下) 5.板材厚度:δ=0.75 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m2 | 53.29 |
| 29 | 030404033004 | 壁挂式换气扇 | 1.名称:壁挂式换气扇 2.规格:L=210m3/h N=24W/220V/50Hz 3.安装形式:壁挂安装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 4 |
| 30 | 030404033006 | 壁挂式换气扇 | 1.名称:壁挂式换气扇 2.规格:L=300m3/h N=30W/220V/50Hz 3.安装形式:壁挂安装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 2 |
| 31 | 030404033005 | 壁挂式换气扇 | 1.名称:壁挂式换气扇 2.规格:L=860m3/h N=36W/220V/50Hz 3.安装形式:壁挂安装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 2 |
| 32 | 030903003011 | 磷脱氧无缝铜管 | 1.材质、压力等级:磷脱氧无缝铜管，室外管道含防雨UPVC保护套 2.规格:Φ9.5*0.8 3.焊接方法:焊接时采用氮气置换焊 4.压力试验、吹扫设计要求:氮气试压，空气吹扫 5.含管件 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 265.5 |
| 33 | 030903003012 | 磷脱氧无缝铜管 | 1.材质、压力等级:磷脱氧无缝铜管，室外管道含防雨UPVC保护套 2.规格:Φ12.7*1 3.焊接方法:焊接时采用氮气置换焊 4.压力试验、吹扫设计要求:氮气试压，空气吹扫 5.含管件 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 93.59 |
| 34 | 030903003013 | 磷脱氧无缝铜管 | 1.材质、压力等级:磷脱氧无缝铜管，室外管道含防雨UPVC保护套 2.规格:Φ15.9*1 3.焊接方法:焊接时采用氮气置换焊 4.压力试验、吹扫设计要求:氮气试压，空气吹扫 5.含管件 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 175.59 |
| 35 | 030903003014 | 磷脱氧无缝铜管 | 1.材质、压力等级:磷脱氧无缝铜管，室外管道含防雨UPVC保护套 2.规格:Φ19.1*1 3.焊接方法:焊接时采用氮气置换焊 4.压力试验、吹扫设计要求:氮气试压，空气吹扫 5.含管件 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 28.62 |
| 36 | 030903003015 | 磷脱氧无缝铜管 | 1.材质、压力等级:磷脱氧无缝铜管，室外管道含防雨UPVC保护套 2.规格:Φ22.2*1.2 3.焊接方法:焊接时采用氮气置换焊 4.压力试验、吹扫设计要求:氮气试压，空气吹扫 5.含管件 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 77.03 |
| 37 | 030903003016 | 磷脱氧无缝铜管 | 1.材质、压力等级:磷脱氧无缝铜管，室外管道含防雨UPVC保护套 2.规格:Φ28.6*1.2 3.焊接方法:焊接时采用氮气置换焊 4.压力试验、吹扫设计要求:氮气试压，空气吹扫 5.含管件 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 106.01 |
| 38 | 030903003017 | 磷脱氧无缝铜管 | 1.材质、压力等级:磷脱氧无缝铜管，室外管道含防雨UPVC保护套 2.规格:Φ6.4*0.8 3.焊接方法:焊接时采用氮气置换焊 4.压力试验、吹扫设计要求:氮气试压，空气吹扫 5.含管件 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 3.32 |
| 39 | 031001006002 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内，安装后灌水试验 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC塑料管DN25 4.连接形式:胶水粘结 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 100 |
| 40 | 031001006003 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内，安装后灌水试验 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC塑料管DN32 4.连接形式:胶水粘结 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 40 |
| 41 | 030703007002 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号:350*350 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 6 |
| 42 | 030703007003 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号:400*400 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |
| 43 | 030703007005 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:300*300 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 5 |
| 44 | 030703007006 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:400*400 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |
| 45 | 030703007007 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:800*800 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |
| 46 | 030703007008 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:900*900 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |
| 47 | 031002003002 | 穿外墙套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号:DN80 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 4 |
| 48 | 031002003003 | 穿外墙套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号:DN125 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 6 |
| 49 | 031002003004 | 穿墙套管 | 1.名称:穿墙钢套管 2.型号:DN125 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 6 |
| 50 | 031208002001 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:难燃B级发泡橡塑保温材料 2.绝热厚度:δ=20mm 3.管道外径:d≤φ19.1（室内冷媒管） 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m3 | 1.0912 |
| 51 | 031208002002 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:难燃B级发泡橡塑保温材料 2.绝热厚度:δ=25mm 3.管道外径:φ41.3≥d≥φ19.1（室内冷媒管） 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m3 | 0.5852 |
| 52 | 031208002003 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:难燃B级发泡橡塑保温材料 2.绝热厚度:δ=25mm 3.管道外径:d≤φ19.1（室外冷媒管） 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m3 | 0.1488 |
| 53 | 031208002004 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:难燃B级发泡橡塑保温材料 2.绝热厚度:δ=35mm 3.管道外径:φ41.3≥d≥φ19.1（室内冷媒管） 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m3 | 0.1848 |
| 54 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:双面夹筋铝箔玻璃棉毡 2.绝热厚度:δ=30mm 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m3 | 2.48 |
| 55 | 030703001001 | 70度防火阀 | 1.名称:70度防火阀 2.规格:630*200 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |
| 56 | 030703001002 | 70度防火阀 | 1.名称:70度防火阀 2.规格:800*200 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |
| 57 | 030703001003 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:320*160 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 4 |
| 58 | 030703019001 | 风管柔性软接 | 1.名称:风管柔性软接 2.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m2 | 0.17 |
| 59 | 031201003001 | 风管支架油漆 | 1.名称:风管支架油漆 2.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | kg | 40 |
| 60 | 031002001001 | 冷媒管支架 | 1.名称:冷媒管支架 2.材质:型钢 3.管架形式:铜管不能用金属托架夹紧，应在自然状态下，支吊处做20毫米宽，与保温层同厚，经油漆的两个半圆形木套托住铜管，以防冷桥产生 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | kg | 200 |
| 61 | 030701003001 | 风幕机 | 1.名称:风幕机 2.规格:L=3500m3/h N=360W/220v/50Hz 3.安装方式:壁挂 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 4 |
| 62 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 空调合计 |  |  |  |
|  |  | 室内给排水 |  |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 63 | 031001006010 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:胶水粘结 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 57.39 |
| 64 | 031001006011 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:胶水粘结 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 2.24 |
| 65 | 031001006012 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:胶水粘结 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 111.47 |
| 66 | 031001006014 | UPVC雨水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管DN100 4.连接形式:胶水粘结 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 68.86 |
| 67 | 031001006013 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN200 4.连接形式:胶水粘结 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 11.15 |
| 68 | 031004014004 | 金属地漏 | 1.材质:金属地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:地面 4.地漏加装存水弯 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 23 |
| 69 | 031004014008 | 金属地漏 | 1.材质:二次排水地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面 4.地漏加装存水弯 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |
|  |  | 排水合计 |  |  |  |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 70 | 031001006004 | PP-R塑料给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 13.46 |
| 71 | 031001006005 | PP-R塑料给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 15.9 |
| 72 | 031001006006 | PP-R塑料给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 62.24 |
| 73 | 031001006007 | PP-R塑料给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 99.45 |
| 74 | 031001006008 | PP-R塑料给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 49.03 |
| 75 | 031001006009 | PP-R塑料给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 86.62 |
| 76 | 031006012001 | 储热式电热水器 | 1.能源种类:电 2.型号、容积:100L N=8KW 含DN15截止阀两个 放空软管一条 3.安装方式:挂装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 3 |
| 77 | 031006012002 | 储热式电热水器 | 1.能源种类:电 2.型号、容积:50L N=3KW 含DN15截止阀两个 放空软管一条 3.安装方式:挂装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 2 |
| 78 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.材质:陶瓷 2.型号、规格:含DN25延时自闭冲洗阀 DN100存水弯各一个 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 组 | 7 |
| 79 | 031004006002 | 坐便器 | 1.材质:陶瓷 2.型号、规格:含DN15角阀 DN100存水弯各一个 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 组 | 8 |
| 80 | 031004014001 | 水龙头 | 1.水龙头 2.型号、规格:含DN15截止阀一个 3.安装位置:室外洗手池 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 5 |
| 81 | 031004014005 | 水龙头 | 1.水龙头 2.型号、规格:含DN15截止阀一个 3.安装位置:厨房 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 14 |
| 82 | 031004014006 | 水龙头 | 1.水龙头 2.型号、规格:含DN15截止阀一个 3.安装位置:清洁间 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |
| 83 | 031004014002 | 水龙头 | 1.水龙头 2.型号、规格:DN20 3.安装位置:花坛 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 5 |
| 84 | 031004014003 | 混合冷热龙头 | 1.冷热龙头 2.型号、规格:含DN15截止阀两个 3.安装位置：厨房 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 8 |
| 85 | 031004014007 | 混合冷热龙头 | 1.冷热龙头 2.型号、规格:含DN15截止阀两个 3.安装位置：洗刷区 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |
| 86 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.型号、规格:含DN15截止阀两个 冷热龙头一个 2.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 2 |
| 87 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.型号、规格:含DN15感应控制器 DN50存水弯各一个 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 组 | 7 |
| 88 | 031004008001 | 小厨宝 | 1.能源种类:电 2.型号、容积:5L N=3KW 3.安装方式:挂装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 组 | 3 |
| 89 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.材质:陶瓷洗手盆 2.附件名称、数量:含DN15水头 角阀 感应控制器 DN50存水弯各一个 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 组 | 4 |
| 90 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含DN15混合冷热龙头 截止阀 DN50存水弯各一个 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 组 | 6 |
| 91 | 030901013001 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.规格、型号:内含干粉灭火器MF/ABC5两具，防毒面具两个 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 14 |
| 92 | 031003001002 | 截止阀 | 1.铜制截止阀 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |
| 93 | 031003001003 | 截止阀 | 1.铜制截止阀 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 5 |
| 94 | 031003001004 | 截止阀 | 1.铜制截止阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 7 |
| 95 | 031003001005 | 截止阀 | 1.铜制截止阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 4 |
| 96 | 031003001006 | 闸阀 | 1.材质:暗杆不锈钢闸阀 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |
| 97 | 031003001007 | 闸阀 | 1.材质:暗杆不锈钢闸阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |
| 98 | 031003013003 | 湿式冷水表（指针/数字） | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 6 |
| 99 | 031003013004 | 湿式冷水表（指针/数字） | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |
| 100 | 031003013005 | 湿式冷水表（指针/数字） | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |
|  |  | 给水合计 |  |  |  |
|  |  | 室内给排水合计 |  |  |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |
| 101 | 030404017001 | 1AL配电箱 | 1.名称:AL总配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 1 |
| 102 | 030404017002 | 1AL1配电箱 | 1.名称:1AL1配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 1 |
| 103 | 030404017011 | 1AL2配电箱 | 1.名称:1AL2配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 1 |
| 104 | 030404017004 | 1AL3配电箱 | 1.名称:1AL3配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 2 |
| 105 | 030404017012 | 1AL4配电箱 | 1.名称:1AL4配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 2 |
| 106 | 030404017005 | 1AL5配电箱 | 1.名称:1AL5配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 1 |
| 107 | 030404017006 | 1AL6配电箱 | 1.名称:1AL6配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 1 |
| 108 | 030404017007 | 2AL配电箱 | 1.名称:2AL配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 1 |
| 109 | 030404017009 | ktAP配电柜 | 1.名称:ktAP配电柜 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 1 |
| 110 | 030404017010 | APcf1配电柜 | 1.名称:APcf1配电柜 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 1 |
| 111 | 030404017013 | APcf2配电柜 | 1.名称:APcf2配电柜 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 1 |
| 112 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:铜芯电缆ZR-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:线槽 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 108.28 |
| 113 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:铜芯电缆ZR-YJV-5*4 3.敷设方式、部位:线槽 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 71.38 |
| 114 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:铜芯电缆ZR-YJV-5*6 3.敷设方式、部位:线槽 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 15.64 |
| 115 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:铜芯电缆ZR-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:线槽 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 29.64 |
| 116 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:铜芯电缆ZR-YJV-(4*25+1*16) 3.敷设方式、部位:线槽 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 6 |
| 117 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:铜芯电缆ZR-YJV-(4*50+1*25) 3.敷设方式、部位:综合 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 100 |
| 118 | 030411001001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.型号、规格:电线套管PC20 3.安装方式:暗敷 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 1930.43 |
| 119 | 030411001002 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.型号、规格:电线套管PC25 3.安装方式:暗敷 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 188.28 |
| 120 | 030411001003 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.型号、规格:电线套管PC32 3.安装方式:暗敷 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 30.49 |
| 121 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配管 2.型号、规格:绝缘电线 ZR-BV-2.5 3.安装方式:管内 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 6398.49 |
| 122 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配管 2.型号、规格:绝缘电线 ZR-BV-4 3.安装方式:管内 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 886.69 |
| 123 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配管 2.型号、规格:绝缘电线 ZR-BV-6 3.安装方式:管内 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 188.64 |
| 124 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配管 2.型号、规格:绝缘电线 ZR-BV-10 3.安装方式:管内 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 191.01 |
| 125 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质、规格:金属线槽MR50*50mm 3.安装方式:吊顶内敷设 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 32.16 |
| 126 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质、规格:金属线槽MR100*50mm 3.安装方式:吊顶内敷设 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 36.42 |
| 127 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质、规格:金属线槽MR100*100mm 3.安装方式:吊顶内敷设 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 26.41 |
| 128 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质、规格:金属线槽MR200*100mm 3.安装方式:吊顶内敷设 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 22.3 |
| 129 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质、规格:金属线槽MR200*200mm 3.安装方式:吊顶内敷设 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 51.72 |
| 130 | 030412004002 | 疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号、规格:3W，led光源 3.安装方式:壁装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 5 |
| 131 | 030412004003 | 安全出口灯 | 1.名称:出口指示灯 2.型号、规格:3W，led光源 3.安装方式:吸顶 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 6 |
| 132 | 030412004004 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号、规格:3W，led光源 3.安装方式:壁装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 16 |
| 133 | 030404034001 | 单联单控扳把开关 | 1.名称:单联单控扳把开关 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 12 |
| 134 | 030404034002 | 双联单控扳把开关 | 1.名称:双联单控扳把开关 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 26 |
| 135 | 030404034003 | 三联单控扳把开关 | 1.名称:三联单控扳把开关 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 23 |
| 136 | 030404034005 | 声光控开关 | 1.名称:声光控开关 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式:吸顶 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 3 |
| 137 | 030412004005 | 筒灯 | 1.名称:暗装筒灯 2.型号、规格:20W 3.安装方式:吸顶 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 229 |
| 138 | 030412005002 | 600*600暗装LED灯盘 | 1.名称:600*600暗装LED灯盘 2.规格:3*14W 2.安装方式:吸顶 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 39 |
| 139 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:天花插座 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式:吸顶 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 10 |
| 140 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:灭蝇灯插座 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式:吸顶 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 7 |
| 141 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式:吸顶 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 4 |
| 142 | 030404035002 | 单相二、三孔安全型插座 | 1.名称:单相二、三孔安全型插座 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 51 |
| 143 | 030404035003 | 单相二、三孔防水安全型插座 | 1.名称:单相二、三孔防水安全型插座 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 7 |
| 144 | 030404035005 | 单相二、三孔热水器插座 | 1.名称:单相二、三孔热水器插座 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |
| 145 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下) 2.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 10 |
| 146 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(120截面mm2以下) 2.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |
| 147 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 629 |
| 148 | 030412001001 | 灯管 | 1.名称:灯管 2.型号、规格:21W 3.安装方式:吸顶 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 1 |
| 149 | 030412005003 | 个性LED吊灯 | 1.名称:个性LED吊灯 2.型号、规格:36W 3.安装方式:吸顶 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 42 |
| 150 | 030412005005 | 单间吸顶灯 | 1.名称:单间吸顶灯 2.型号、规格:48W 3.安装方式:吸顶 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 10 |
| 151 | 030412001002 | 厂矿灯 | 1.名称:厂矿灯 2.型号、规格:36W 3.安装方式:吸顶 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 84 |
| 152 | 030412004006 | 射灯 | 1.名称:射灯 2.型号、规格:7W 3.安装方式:吸顶 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 28 |
| 153 | 030412001003 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:28W 3.安装方式:吸顶 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 15 |
| 154 | 030412004008 | LED天花藏光 | 1.名称:LED天花藏光 2.型号、规格:6W/m 3.安装方式:吸顶 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 49.24 |
| 155 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统 2.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 系统 | 1 |
|  |  | 强电合计 |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |
| 156 | 030501005001 | 弱电机柜 | 1.名称:12U壁挂式机柜 2.本体安装 具体由弱电厂家深化确定 3.调试,试运行 4.其它满足设计和清单规范要求 | 台 | 1 |
| 157 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：电话插座 2、本体安装 3、其他未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 6 |
| 158 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称：网络插座 2、本体安装 3、其他未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 44 |
| 159 | 030502012003 | 信息插座 | 1、名称：电视插座 2、本体安装 3、其他未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 19 |
| 160 | 030502012004 | 无线网络AP接入点 | 1、名称：无线网络AP接入点 2、本体吸顶安装 3、其他未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 9 |
| 161 | 030411004005 | 电气配线RVV-2*1.5 | 1.型号、规格:电气配线RVV-2*1.5 2.敷设方式:综合 3.其它满足设计和清单规范要求 | m | 146.21 |
| 162 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.型号、规格:射频同轴电缆SYV-75-5 2.敷设方式:综合 3.其它满足设计和清单规范要求 | m | 567.71 |
| 163 | 030505005002 | 超五类双绞线 | 1.型号、规格:超五类双绞线 2.敷设方式:综合 3.其它满足设计和清单规范要求 | m | 1811.71 |
| 164 | 030502007001 | 单模六芯光纤 | 1.型号、规格:单模六芯光纤 2.敷设方式:综合 3.其它满足设计和清单规范要求 | m | 200 |
| 165 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.型号、规格:光纤盒 2.其它满足设计和清单规范要求 | 个 | 2 |
| 166 | 030505005003 | 射频同轴电缆 | 1.型号、规格:射频同轴电缆SYV-75-9 2.敷设方式:综合 3.其它满足设计和清单规范要求 | m | 200 |
| 167 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质、规格:金属线槽MR100*50mm 3.安装方式:吊顶内敷设 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 41.82 |
| 168 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质、规格:金属线槽MR50*50mm 3.安装方式:吊顶内敷设 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 43.9 |
| 169 | 030411001004 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.型号、规格:电线套管PC25 3.安装方式:暗敷 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 74.98 |
| 170 | 030411001005 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.型号、规格:电线套管PC20 3.安装方式:暗敷 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 152.08 |
| 171 | 030507014002 | 液晶电视 | 1.液晶电视 55吋，含吊架 2.其它满足设计和清单规范要求 | 台 | 14 |
|  |  | 弱电合计 |  |  |  |
|  |  | 室外给排水 |  |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 172 | 040501004004 | PVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水、废水、雨水 3.材质、规格:PVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 6.33 |
| 173 | 040501004005 | PVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水、废水、雨水 3.材质、规格:PVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 55.81 |
| 174 | 040501004006 | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水、废水、雨水 3.材质、规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹排水管DN200 4.连接形式:胶圈连接 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 129.75 |
| 175 | 040504003003 | 塑料检查井 | 1.材质:污水塑料检查井 2.型号、规格:DN200,井径700 3.安装方式:室外 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 座 | 6 |
| 176 | 040504003004 | 塑料检查井 | 1.材质:雨水塑料检查井 2.型号、规格:DN200,井径700 3.安装方式:室外 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 座 | 10 |
| 177 | 040504009002 | 雨水口 | 1.材质:雨水口 2.安装方式:室外 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 座 | 5 |
| 178 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖土方 2.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m3 | 194.39 |
| 179 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种要求:石粉、石屑 3.运距:投标人自行考虑 | m3 | 194.39 |
| 180 | 040504002003 | GG-2钢筋混凝土隔油池 | 1.GG-2型钢筋混凝土隔油池 2.C10混凝土垫层 3.C25混凝土底板池壁池盖 4.Φ800轻型铸铁井盖 5.做法详见图集04S519 6.综合考虑各类增加费用 7.其它满足设计和清单规范要求 | 座 | 1 |
| 181 | 040504008002 | 化粪池 | 1.材质:钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:G1-2F 3.详见标准图集03S702 | 座 | 1 |
| 182 | 040504008003 | 化粪池 | 1.材质:钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:G3-6F 3.详见标准图集03S702 | 座 | 1 |
|  |  | 排水合计 |  |  |  |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 183 | 031001003002 | 奥氏体薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:奥氏体薄壁不锈钢管DN65 4.连接形式:环压式或双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 59.1 |
| 184 | 031003013006 | 水表 | 1.水表组（含闸阀、止回阀、水表） 2.型号、规格:DN65 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 组 | 1 |
| 185 | 031003013007 | 水表 | 1.水表组（含闸阀、止回阀、水表） 2.型号、规格:DN32 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 组 | 1 |
| 186 | 031003001008 | 真空破坏器 | 1.真空破坏器 2.型号、规格:DN20 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 5 |
|  |  | 给水合计 |  |  |  |
|  |  | 室外给排水合计 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 187 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |

（二）装修工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 011102003001 | 800*800防滑砖楼地面（TL-01） | 1.基层处理:水泥浆结合层一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑砖 4.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 760.19 |
| 2 | 011102003003 | 600*600防滑砖楼地面（TL-03） | 1.基层处理:水泥浆结合层一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑砖 4.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 163.31 |
| 3 | 011102003004 | 300*300防滑砖楼地面（TL-04） | 1.基层处理:水泥浆结合层一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖 4.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 17.79 |
| 4 | 011102003005 | 300*300防滑砖楼地面（TL-04） | 1.面层:5厚水泥胶浆(掺108胶),贴300*300防滑砖,面用白水泥浆擦缝 2.部位：男女卫生间、厨房仓库、理菜加工区、厨房、预进间、消毒间、洗刷区、配餐间等 3.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 166.82 |
| 5 | 011102001008 | 800*800仿古砖拨打线 | 1.基层处理:水泥浆结合层一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800仿古砖拨打线 4.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 21.5 |
| 6 | 011102001007 | 600*600麻石楼地面（ST-01） | 1.基层处理:水泥浆结合层一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600麻石 4.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 3.24 |
| 7 | 011102001002 | 600*600印度红大理石门槛石（ST-02） | 1.基层处理:水泥浆结合层一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600印度红大理石 4.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 6.63 |
| 8 | 011105003001 | 高黑砖踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm、60mm等 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm1:3水泥砂浆 3.粘结层厚度、材料种类:5mm1:2聚合物水泥砂浆结合层聚合物水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格:高黑砖 5.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 33.6 |
|  |  | 防水工程 |  |  |  |
| 9 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.基层处理:素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 2.找平层:最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡层,坡向地漏,阴角与阳角位置分别作R＝50及R≥20的圆弧处理 | m2 | 166.82 |
| 10 | 011101006002 | 陶粒混凝土填充层 | 1.基层处理:基层处理剂 2.找平层:陶粒混凝土(水泥：陶粒＝1:8)填充兼找坡层，1~2%坡向地漏 | m3 | 33.24 |
| 11 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1.基层处理:素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 2.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层,阴角与阳角位置分别作R＝20及R≥20的圆弧处理 | m2 | 166.82 |
| 12 | 010902002001 | 地面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1:2聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚、5遍 | m2 | 166.82 |
| 13 | 011101006004 | 平面砂浆保护层 | 1.保护层:最薄处20厚1:2.5水泥砂浆保护层,表面抹光 | m2 | 166.82 |
| 14 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚M10防水砂浆 | m2 | 541.52 |
| 15 | 010902002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水厚度、材料种类:1.5厚1:2聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 541.52 |
| 16 | 011101006005 | 立面砂浆保护层 | 1.保护层:15厚1:2.5水泥砂浆面层 | m2 | 541.52 |
|  |  | 内墙、柱面装饰工程 |  |  |  |
| 17 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:附加镀锌钢丝网或耐碱玻璃纤维网 2.部位:内墙砌体与不同材料墙体、构件交接处 | m2 | 35 |
| 18 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.基层材料、厚度:15mm厚M5水泥石灰砂浆打底、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 | m2 | 1063.57 |
| 19 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 1.腻子:刮腻子 2.粘结材料种类:刷油 3.面层材料品种、规格、颜色:墙纸 4.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 278.96 |
| 20 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.基层材料、规格:L50*5镀锌角铁 2.底层材料种类:3厚花纹镀锌钢板（花纹向上） 3.粘结层材料品种、规格、颜色:30厚C20瓜米石（内配φ6 200*200） 4.面层材料:麻石火烧面 5.其他未尽事宜满足设计要求及技术规范要求 | m2 | 12.58 |
| 21 | 011503001001 | 钢栏杆 | 1.高度:1100mm高 2.栏杆材料种类、规格:50镀锌方管油黑色、10*50镀锌钢板油黑色 3.部位:楼梯 4.其他未尽事宜满足设计要求及技术规范要求 | m | 7.58 |
| 22 | 011406001006 | 内墙白色乳胶漆（PT-01） | 1.腻子种类:福粉腻子 2.刮腻子遍数:1遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底两面 | m2 | 768.63 |
| 23 | 011204003007 | 300×600瓷片墙面（TL-07） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆打底 2.粘结层厚度、砂浆配合比:陶瓷地砖胶粘剂 3.面层材料品种、规格、颜色:300×600×5mm、瓷片 4.白水泥擦缝 | m2 | 846.25 |
| 24 | 011204003009 | 块料墙裙(TL-06) | 1.底层厚度、砂浆配合比:15mm1:3水泥砂浆 2.粘结层厚度、材料种类:5mm1:2聚合物水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:TL-06木纹砖、600*900 4.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 39.51 |
| 25 | 011210003004 | 屏风 | 1.边框材料种类、规格:60*120木纹铝框、20*100木纹铝框 2.屏风品种、规格、颜色:40厚双面硬包、黑钢边框包木纹 3.部位:二层大小包房 4.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 8.06 |
| 26 | 011501010003 | 吊柜 | 1.成品吊柜 2.部位:配餐间 3.规格:800高mm×350mm宽 4.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 2.76 |
| 27 | 011501010002 | 地柜 | 1.成品地柜 2.部位:配餐间 3.规格:860高mm×600mm宽 4.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 2.76 |
| 28 | 011505010006 | 烤漆玻璃 | 1.基层材料、规格:12厘夹板 2.饰面层材料、规格:烤漆玻璃 3.部位:配餐间 4.其他未尽事宜满足设计、甲方及技术规范要求 | m2 | 2.55 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |
| 29 | 011302001002 | 铝扣板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格:吊杆直径8圆铁，综合考虑吊顶面层平面、斜面、跌级、收边等形式 2.龙骨材料种类、规格、中距:C38型不上人轻钢龙骨 3.面层材料种类、规格:600*600*0.8铝扣板 | m2 | 222.77 |
| 30 | 011302001003 | 硅酸钙板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格:吊杆直径8圆铁，综合考虑吊顶面层平面、斜面、跌级、收边、灯槽等形式 2.龙骨材料种类、规格、中距:C38型不上人轻钢龙骨 3.面层材料种类、规格:6+6mm硅酸钙板 | m2 | 327.87 |
| 31 | 011406001009 | 硅酸钙板天棚面白色乳胶漆 | 1.基层类型:硅酸钙板天棚面 2.油漆品种、刷漆遍数:天棚面满刮腻子一遍，刷白色乳胶漆一底两面 | m2 | 327.87 |
| 32 | 011302001004 | 硅酸钙板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格:吊杆直径8圆铁，综合考虑吊顶面层平面、斜面、跌级、收边、灯槽等形式 2.龙骨材料种类、规格、中距:C38型不上人轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm赧然夹板底 3.面层材料种类、规格:6+6mm硅酸钙板 | m2 | 27.4 |
| 33 | 011406001010 | 硅酸钙板天棚面白色防水涂料 | 1.基层类型:硅酸钙板天棚面 2.油漆品种、刷漆遍数:天棚面满刮腻子一遍，刷防水涂料一底两面 | m2 | 27.4 |
| 34 | 011405001001 | 天棚原顶醇酸漆 | 1.油漆品种、喷漆遍数:醇酸漆、一底一面 2.部位:屋面板 | m2 | 633.01 |
| 35 | 011405001002 | 天棚原顶乳胶漆 | 1.油漆品种、喷漆遍数:乳胶漆、一底一面 | m2 | 27 |
|  |  | 卫生间配件 |  |  |  |
| 36 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20mm花岗岩、550mm宽 2.支架、配件品种、规格:30×30×4mm镀锌角钢 3.其他:详见大样图四、ZX-D04 | m2 | 9.29 |
| 37 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:云石、550mm宽 2.支架、配件品种、规格:镀锌角钢 3.其他:详见大样图四、ZX-E04 | m2 | 6.57 |
| 38 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:4mm厚成品银镜 2.基层材料种类:15mm防潮夹板层 | m2 | 3.36 |
| 39 | 011210005001 | 卫生间成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:18mm抗倍特板隔断，2m高 2.配件品种、规格:含门及五金配件 | m2 | 35 |
| 40 | 011210005002 | 小便斗隔板 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:18mm厚抗倍特板隔断，500*1000mm，具体详见图纸 2.配件品种、规格:含五金配件 | m2 | 3.5 |
| 41 | 011505008001 | 成品纸巾盒 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢卫生纸盒 | 个 | 8 |
| 42 | 011210003003 | 夹丝玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:黑钢框 2.玻璃品种、规格、颜色:夹丝玻璃 3.其他未尽事宜满足设计要求及技术规范要求 | m2 | 11.76 |
|  |  | 公共餐厅取餐台 |  |  |  |
| 43 | 010809004001 | 石材窗台板（ST-03） | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:30厚1:3硬性水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚人造石ST-03 3.部位:公共餐厅 | m2 | 10.45 |
| 44 | 011204004004 | 不锈钢骨架 | 1.骨架种类、规格:40×80不锈钢方管、20×20不锈钢方管 2.位置:公共餐厅 3.具体详见图纸ZX-E11 | t | 0.2484 |
| 45 | 010807001004 | 钢化玻璃窗(GL-02) | 1.框、扇材质:40×40mm、304不锈钢带单槽方管 2.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 3.部位:取餐台 | m2 | 15.88 |
|  |  | 厨房杂项 |  |  |  |
| 46 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.盖板规格型号:不锈钢盖板 | m2 | 4.2 |
| 47 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.框、扇材质:不锈钢方通 2.玻璃品种、厚度:6mm防火玻璃 | m2 | 0.96 |
| 48 | 010808003001 | 档鼠板 | 1.面层材料品种、规格:3mm厚500mm高拉丝不锈钢挡板 2.部位：厨房仓库（M1022）、厨房（FM1522）、雪柜间（FM1522）、预进间（FM0822）、洗刷区（M1222） | m2 | 13 |
| 49 | 010809004002 | 石材窗台板（ST-07） | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:30厚1:3硬性水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:20MM厚灰麻花岗岩ST-07 3.部位:厨房传递窗 | m2 | 0.84 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 50 | 粤011701012001 | 墙柱面活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 2102.39 |
| 51 | 粤011701012002 | 天棚活动脚手架 | 1.搭设高度:3.6m内 | m2 | 291.55 |
| 52 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:3.6~5.2m | m2 | 467.09 |
| 53 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2~6.4m | m2 | 492.36 |
| 54 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.装饰高度:20m以内 | 项 | 1 |

四、工程预算报价（综合单价报价方式）

工程预算总价应包括主材设备、安装、管理服务、安全防护及文明施工措施费、规费、预算包干费及工程税费等所有费用，工程内容应包含本公告中的各项工程要求，报价格式如下：

分部分项工程量清单计价表

| 序号 | 项目名称 | 主材品牌 | 计算单位 | 工程数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 建筑装饰工程合计（1-1+………+1-13） |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 土石方工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 拆除工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 桩基工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 混凝土及钢筋混凝土工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 砌筑工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | 门窗工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-7 | 外墙装饰、玻璃隔断工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-8 | 室外工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-9 | 金属结构工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10 | 屋面及防水工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-11 | 余泥渣土运输与排放小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-12 | 其他措施费小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-13 | 暂列金 |  |  |  |  | 170000.00 |  |
| 2 | 建筑安装工程合计 （2-1+……+2-9） |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 电梯小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 防雷接地小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 弱电部分小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 | 强电部分小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 | 空调部分小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-6 | 室内给排水小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-7 | 室外给排水小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-8 | 其他措施费小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-9 | 暂列金 |  |  |  |  | 115000.00 |  |
| 3 | 建筑装修工程合计（3-1+……+3-9） |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 楼地面装饰工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2 | 防水工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-3 | 内墙、柱面装饰工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 | 天棚工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-5 | 卫生间配件小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-6 | 公共餐厅取餐台小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-7 | 厨房杂项小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-8 | 其他措施费小计 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-9 | 暂列金 |  |  |  |  | 49000.00 |  |
|  | 食堂迁建项目总计（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |

五、投标文件

投标文件由资格审查文件、《投标函》、《食堂迁址重建项目工程施工招标投标书》、《响应招标文件要求编制施工组织设计要点或施工方案的承诺书》、《企业业绩一览表》、《项目负责人及现场管理团队人员一览表》、《工期承诺书》、《拟选用的主要材料响应书》、《安全总责承诺书》、《投标申请人声明》、投标工程预算报价文件等组成。

投标人应按以下规定的格式及要求编制投标文件，如投标文件没有按招标文件规定的格式及要求编制，其后果将由投标人承担。

工程量清单计价，按国家、省、市有关计价规范执行。

《食堂迁址重建项目工程施工招标投标书》是投标文件的重要组成部分，投标人应准确填写《食堂迁址重建项目工程施工招标投标书》的相关内容。

投标书内容按以下表述填写。

投标总工期：“＿日历天”或“按招标文件的要求”；

工程质量标准：“按招标文件的要求”；

保修期限：“按《建设工程质量管理条例》规定”。

投标文件格式如下：

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表

公司名称：                                电话号码：

地    址：                                传    真：

注册资金：                                经济性质：

公司开户银行名称及账号：

统一社会信用代码编号：

公司简介；

投标人获得国家、省、市或行业有关部门颁发的荣誉证书

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：请附上荣誉证书复印件

投标人获得国家有关部门颁发的资质

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：请附上资质证书复印件

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

（二）食堂迁址重建项目工程施工招标投标书

食堂迁址重建项目工程施工招标投标书

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中：人工费（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 投 标 总工 期 |  |
| 工程质量标准 |  |
| 保 修 期 限 |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全生产考核 合格证（C类）编号 |  |

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

（三）响应招标文件要求编制施工组织设计或施工方案的承诺书

响应招标文件要求编制施工组织设计或施工方案的承诺书

（招标人名称）：

我方承诺，如中标承建         (项目名称)，将按招标文件所附的本工程（施工图纸、设计要点或施工要求） 进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件要求编制详细的施工组织设计或施工方案，并报经监理单位或建设单位审批后实施。

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

（四）企业业绩一览表

企业业绩一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 工程内容 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：请附上合同复印件作为同类业绩评价证明资料。

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

（五）项目负责人及现场管理团队人员一览表

项目负责人及现场管理团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验 年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：请附上团队人员的学历、职称证明文件复印件。

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

（六）工期承诺书

工期承诺书

致：  （招标人名称）

我司已充分阅读了招标文件并充分了解本项目严格的工期要求。如若中标，我司保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，并充分了解在以后施工过程中，本项目可能会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，但我司承诺：

对于我司原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非我司造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，我司应当采取合理有效的赶工措施予以消化。

我司承诺执行上述内容而需赶工的费用已综合考虑到投标总报价中，不再向招标人申请赶工费。

我司承诺若由于我司原因造成的工期延误，将无条件地按合同中的违约条款执行。

另外，我司还承诺不因有关政府批准手续未完成审批而向招标人拖延工期或索赔费用，并保证不因这些因素阻碍而影响投标承诺的竣工日期。

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

（七）拟选用的主要材料响应书

拟选用的主要材料响应书

致：    （招标人名称）

我方承诺完全响应招标文件所要求的《主要设备、材料品牌推荐表》，若我方投标报价时所选用的材料未完全符合招标文件的要求，我方承诺在施工时按招标文件要求执行，且不增加任何费用。

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

（八）安全总责承诺书

安全总责承诺书

我司将严格遵守建设工程安全管理制度，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。按照国家、广东省、广州市施工现场管理法规和规定执行，严格遵守《羊城创意产业园施工现场消防、安全文明管理制度》。

承诺如不执行上述安全管理规定，造成火灾或其它案情，将自行承担相应的法律责任和经济赔偿。

承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度等相关工程管理规定，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单；并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目负责人的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

（九）投标申请人声明

投标申请人声明

（招标人名称）：

本公司就参加                （项目名称） 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证本次投标活动所提供的材料都是真实的、在有效期内的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题。

四、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作。

六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

七、本公司承诺：中标后按照《广州市建筑工程劳务分包管理办法（试行）》（穗建筑〔2013〕428号）的规定使用自有劳务队伍。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明企业（盖企业公章）：

法定代表人签字：

日期：      年  月  日

六、施工图纸索取及业务联系方式

本项目施工图纸索取、对本项目有业务咨询和踏勘需要，请联系吴小姐，联系电话：87138270。

第三部分    其它说明

- 招标方在收到投标人的投标书后，保证不将投标内容向无关第三方泄露。

二、本公告的解释和修改

（一）本公告最终解释权归招标方。招标方对招标文件的真实性负责。

（二）投标单位对招标公告若有疑问或问题需招标方澄清解释时，应在招标文件发布后5日内以书面形式向招标单位提出。招标方对此给予书面答复，同时将书面答复通知其他投标人。

（三）招标方在距投标截止日期3日前，有权修改招标文件。修改后的文件将以书面方式通知所有投标人，并作为本公告的组成部分。发生上述情况或有其他非正常事件发生时，招标方将酌情延长招标截止日期。

（四）投标截止日期前，投标人有权修改或撤销其投标文件，并以《修改/撤销通知书》的方式通知招标方。

三、投标截止期限及开标

投标人应于2017年12月21日上午11:00之前将投标文件送至本集团公司办公室，任何在截止时间后送达的投标文件视为无效。

截止日期后，任何投标人不得修改其投标文件。

投标人参加开标。

（一）时间：2017年12月21日上午11:10分。

（二）地点：广州市天河区黄埔大道中315号1-15栋1楼羊城报业传媒集团有限公司（开标地点：三楼会议室）。

（三）如开标时投标人少于三个，则本招标公告截标时间顺延两周，于顺延两周后的第一个工作日上午11:10进行开标。

四、评标

本集团招标委员会负责对所有投标文件进行审查，有权决定不符合本公告规定的方案为无效方案。招标委员会有权要求投标方对投标文件作出必要的解释说明，但投标方不得对投标方案作实质性修改。投标方的任何解释说明均应以书面形式送交本集团招标委员会，作为投标方案不可分割的组成部分。

如有必要时，本集团招标委员会将对入选的投标人进行公开竞标。

招标结果将在评标结束后以书面方式答复投标人，通知中标、落标情况。招标方不对落标的投标人作任何解释。中标人应按中标通知书上规定的时间到指定地点签订合同。

最低投标报价不能成为中标的保证。

五、评标的基本原则

（一）投标方案符合本公告的各项要求。

（二）投标方案报价对招标方最有利。

（三）项目工期、保修期对招标方最有利。

（四）服务承诺对招标方最有利。

（五）结算方式对招标方最有利。

（六）能够提供最佳的综合性服务。

（七）投标人具备良好的合同履行能力记录。

六、评议地点

中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号羊城晚报报业集团

七、公告发放和联系部门

招标公告发放、投标文件收取，均由本集团公司办公室负责。如对本次招标有任何询问，请按以下信件、电话、传真或电邮方式联系：

联 系 人：王金、吴思筠

电    话：020-87138887、87138270

传    真：020-87765071

电    邮：ycxzb@ycwb.com

地    址：中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号1-15栋1楼羊城报业传媒集团有限公司办公室

邮    编：510655

羊城晚报报业集团招标委员会

2017年11月27日